## Slide 1
基于 MJLab 的云深处 Lite3
Velocity Tracking 训练与部署
从上游 MJLab 到 Lite3 任务移植、native MuJoCo sim2sim gate、ONNX 导出和 Lite3_rl_deploy 真机部署
30
训练/部署相关差异文件
3556+
相对上游新增/修改行
45
最终部署 observation 维度
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
01

## Slide 2
核心结论
这项工作不是改名，而是把 Lite3 接成一条闭环链路
01
模型接入
Lite3 XML、mesh、关节、碰撞、actuator、action scale 进入 MJLab asset zoo。
→
02
训练任务
基于 Go1 velocity task 模板，重写 Lite3 接触、奖励、终止和 PPO 配置。
→
03
sim2sim gate
用独立 native MuJoCo 验证 checkpoint，不再只看 W&B reward。
→
04
真机部署
导出 45 维 ONNX，并接入 Lite3_rl_deploy 的状态机和 SDK 接口。
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
02

## Slide 3
上游 MJLab 提供框架，Lite3 任务需要自己落地
上游 mujocolab/mjlab
当前 mjlab-ysk
•
通用 ManagerBasedRlEnv 和 MuJoCo Warp 后端
•
已有 Unitree G1 / Go1 velocity 示例
•
velocity 任务框架、reward、command、terrain 基础设施
•
没有 DeepRobotics Lite3 官方任务和部署 gate
•
新增 deep_lite3 asset 和 task 注册
•
新增 Lite3 flat / rough velocity 配置
•
新增 Lite3 接触、摩擦、非法接触和动作尺度
•
新增 native MuJoCo 验收与 ONNX 导出流程
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
03

## Slide 4
相对 origin/main
文件级 diff 显示 Lite3 工作覆盖了四个层次
5
训练核心文件：asset、task、PPO、MDP helper
4
测试文件：Lite3 contract、terrain、command、task registry
18
deployment 文件：native MuJoCo、gate、export、robot assets
3556+
新增/修改行，包含 Lite3 模型和工具链
差异不是集中在一个配置文件，而是贯穿 asset zoo、velocity task、MDP 工具、测试和 deployment。
这说明当前分支已经不是原版 MJLab 的一次性脚本，而是面向 Lite3 的训练和部署扩展。
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
04

## Slide 5
Lite3 机器人 asset 定义了训练时的物理契约
新增文件
关键参数
•
src/mjlab/asset_zoo/robots/deep_lite3/lite3_constants.py
•
src/mjlab/asset_zoo/robots/deep_lite3/xmls/Lite3.xml
•
src/mjlab/asset_zoo/robots/deep_lite3/meshes/*.STL
•
src/mjlab/asset_zoo/robots/__init__.py 导出 Lite3 API
•
默认站姿：[0, -0.75, 1.3] × 4，base height 0.35 m
•
PD actuator：stiffness 30，damping 3
•
effort limit：Hip 24 Nm，Knee 36 Nm
•
action scale：Hip 0.2，Knee 0.3
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
05

## Slide 6
Lite3 不是直接复用 Go1，而是复用四足任务骨架后重接所有命名
Go1 模板提供的结构
Lite3 必须重新适配的实体
•
rough_env_cfg / flat_env_cfg 双配置
•
foot contact、self collision、limb ground contact
•
foot friction slide / spin / roll 随机化
•
pose reward 按 standing / walking / running 分段
•
BASE_BODY_NAME = TORSO
•
脚：FL / FR / HL / HR_FOOT_collision
•
站点：FL / FR / HL / HR_FOOT_site
•
大腿、小腿、躯干非法触地几何体
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
06

## Slide 7
Lite3 接触配置直接影响能否从 sim2sim 走到真机
新增传感器
为什么重要
•
feet_ground_contact：脚底触地和接触力
•
thigh_ground_touch：大腿非法触地
•
shank_ground_touch：小腿非法触地
•
torso_ground_touch：身体触地
•
避免 policy 学会跪地、拖腿、身体擦地等投机行为
•
给 foot clearance、slip、illegal contact reward 提供真实信号
•
Lite3 XML 的 geom/site 名称不同，不能沿用 Go1 正则
•
native MuJoCo gate 也依赖这些接触定义是否一致
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
07

## Slide 8
脚底摩擦被拆成三个方向随机化，而不是沿用默认单一摩擦
配置变化
训练意义
•
删除默认 foot_friction
•
新增 foot_friction_slide：0.3 到 1.5
•
新增 foot_friction_spin：1e-4 到 2e-2
•
新增 foot_friction_roll：1e-5 到 5e-3
•
让脚底滑动、旋转、滚动摩擦都变化
•
减少对 MuJoCo 单一接触参数的过拟合
•
更贴近 Lite3 真机脚底和地面的不确定性
•
为 rough terrain 和真机部署保留鲁棒性入口
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
08

## Slide 9
reward 调整把目标从“能动”收束成“合理地走”
Lite3 reward 调整
非法行为惩罚
•
foot_clearance target_height = 0.08
•
foot_swing_height target_height = 0.08
•
foot_slip weight = -0.25
•
body_ang_vel / angular_momentum / air_time 权重置 0
•
self_collisions：-0.1
•
shank_collision：-0.1
•
torso_collision：-0.1
•
illegal_contact 替代部分 fell_over 逻辑
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
09

## Slide 10
flat 配置不是 rough 改个名字，而是专门裁剪出平地训练面
rough 版本保留
flat 版本裁剪
•
terrain generator 和 curriculum
•
terrain_scan 与 foot_height_scan
•
self_collision 等高开销传感器
•
更高 ccd_iterations 和 contact_sensor_maxmatch
•
terrain_type = plane，terrain_generator = None
•
移除 height_scan 和 terrain_scan
•
contact_sensor_maxmatch 降到 64
•
移除 out_of_terrain_bounds 和 terrain_levels
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
10

## Slide 11
PPO 配置为 Lite3 单独注册，并与部署 ONNX 契约保持一致
训练超参
部署契约
•
actor / critic：512, 256, 128，ELU
•
Gaussian init_std = 1.0
•
num_steps_per_env = 24
•
max_iterations = 10000，save_interval = 200
•
最终 policy obs_dim = 45
•
不再使用 gait_phase sin/cos
•
ONNX 输出进入 Lite3_rl_deploy 的 policy/ppo
•
default pose、action scale、PD 与 C++ runner 对齐
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
11

## Slide 12
MDP helper 的小改动解决了训练过程中的真实数值问题
新增 action_l2
terrain 与 command 修复
•
src/mjlab/envs/mdp/rewards.py 新增 action_l2
•
可用于惩罚 raw policy action 幅度
•
为后续控制动作爆炸提供 reward primitive
•
terrain normal 拟合过滤 NaN / Inf ray hit
•
退化点云 fallback 到 [0, 0, 1]
•
velocity command GUI 支持零范围和非对称范围
•
避免 rough 训练和可视化阶段出现 NaN/滑条异常
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
12

## Slide 13
差异矩阵
训练代码的文件级差异都落在明确职责上
asset_zoo/robots/__init__.py
导出 LITE3_ACTION_SCALE 与 get_lite3_robot_cfg
deep_lite3/lite3_constants.py
Lite3 XML、actuator、默认姿态、碰撞、action scale
velocity/config/lite3/__init__.py
注册 Flat / Rough DeepRobotics Lite3 任务
velocity/config/lite3/env_cfgs.py
Lite3 接触、摩擦、奖励、终止、flat/rough 环境
velocity/config/lite3/rl_cfg.py
Lite3 PPO runner 与实验名 deep_lite3_velocity
envs/mdp/rewards.py
新增 action_l2 原始动作幅度惩罚函数
velocity/mdp/terrain_utils.py
raycast NaN/Inf 与退化平面拟合保护
velocity/mdp/velocity_command.py
命令 GUI 支持零范围和非对称速度范围
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
13

## Slide 14
验证文件
测试覆盖保证 Lite3 任务不是靠记忆手调
test_lite3_constants.py
检查 default pose、PD、action scale、foot regex、XML site/sensor、zero action
test_velocity_task.py
检查 Lite3 task 注册和 action scale
test_terrain_utils.py
检查 NaN/Inf ray hit 不污染 terrain normal
test_velocity_command.py
检查零范围与非对称 command range 的 GUI limit
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
14

## Slide 15
训练迭代经验
旧路线证明速度对不等于真机友好
旧 47 维 gait phase 路线
•
native gate 可以追到速度，但 raw action 偏大
•
固定 gait phase 容易对接触相位过拟合
•
target clamp 隐藏了撞边界问题
•
真机表现为抖、响、碎步和偶发飞腿
当前 45 维 deep_lite3 路线
•
无 gait phase，更多依赖状态反馈
•
action scale 与 Lite3 deploy runner 一致
•
raw action 小，target 更少撞边界
•
native MuJoCo 速度和姿态同时稳定
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
15

## Slide 16
sim2sim 验收
checkpoint 选择从 reward 切换到 native MuJoCo gate
指标
含义
合格方向
mean_vx
速度是否追踪命令
cmd 0.4 时接近 0.4
mean_vy / mean_wz
是否横飘或乱转
接近 0
mean_z / tilt
身体高度和姿态
稳定且 tilt 小
mean_abs_raw
动作平均幅度
越小越真机友好
max_abs_raw
极端动作
避免爆点
frac_abs_gt_1.4
大动作比例
越低越好
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
16

## Slide 17
训练结果
最终 checkpoint 在速度和动作质量上同时通过
0.400
cmd_vx=0.4 时 mean_vx
0.342
mean_z，高度稳定
0.045
mean_tilt，身体姿态稳定
0.566
mean_abs_raw，动作幅度健康
选用 checkpoint
logs/rsl_rl/deep_lite3_velocity/2026-07-22_21-23-41/model_9999.pt
它不是单纯 reward 高，而是在 native MuJoCo 中同时满足速度、姿态和动作幅度三个 gate。
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
17

## Slide 18
export
导出 ONNX 是把 MJLab policy 变成部署契约
uv run deployment/lite3_flat_3800/export_sim2real_policy.py --checkpoint .../model_9999.pt --output-dir ~/Lite3_rl_deploy/policy/ppo
•
输出 policy.onnx、policy.onnx.data、manifest.json
•
输入名 obs，维度 45；输出名 actions，维度 12
•
manifest 保存 checkpoint、obs order、action scale、default pose、policy_dt
•
C++ runner 读取同一路径和同一套数值契约
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
18

## Slide 19
Lite3_rl_deploy 保持官方状态机，但 runner 读取你的 MJLab ONNX
官方部署骨架
当前 runner 契约
•
Keyboard / Gamepad user command
•
Idle -> StandUp -> RL -> JointDamping
•
HardwareInterface 通过 MotionSDK 发送关节命令
•
x86 sim 与 arm hardware 共用工程结构
•
policy/ppo/policy.onnx
•
obs_dim = 45，action_dim = 12
•
default pose：[0, -0.75, 1.3] × 4
•
kp=30，kd=3，max_cmd_vel=[1.0, 0.0, 0.5]
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
19

## Slide 20
deploy
真机部署流程把训练结果接入 Lite3 ARM 主机
1
本地导出 ONNX
生成 policy/ppo/policy.onnx 和 manifest
2
同步部署代码
rsync ~/Lite3_rl_deploy 到 user@192.168.2.1
3
ARM 编译
cmake -DBUILD_PLATFORM=arm -DBUILD_SIM=OFF
4
状态机启动
./rl_deploy，z 站立，c 进入 RL，w 前进
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
20

## Slide 21
文件级附录
deployment/lite3_flat_3800 是完整的 sim2real 工具层
mujoco_sim2real.py
native MuJoCo 平地验证主程序
mujoco_checkpoint_gate.py
批量 checkpoint 排序与打分
export_sim2real_policy.py
PT checkpoint 到 ONNX/manifest
mujoco_action_probe.py
MJLab 内采样 action 和状态 trace
mujoco_model_audit.py
XML/actuator/contact 模型审计
mujoco_official_udp_bridge.py
官方 rl_deploy 与 native MuJoCo UDP 桥接
compare_state_trace.py
MJLab 与 native MuJoCo 状态轨迹比较
robot/Lite3.xml + meshes
独立 MuJoCo 部署仿真模型
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
21

## Slide 22
完整文件索引 I
训练代码所有差异文件都有明确用途
M docs/source/changelog.rst
记录 Lite3 用户可见变更
M src/mjlab/asset_zoo/robots/__init__.py
导出 Lite3 robot cfg 和 action scale
A deep_lite3/lite3_constants.py
Lite3 模型、actuator、default pose、collision、action scale
A deep_lite3/xmls/Lite3.xml + meshes
Lite3 MJCF 和几何资源
M src/mjlab/envs/mdp/rewards.py
新增 action_l2 reward primitive
A velocity/config/lite3/__init__.py
注册 Lite3 flat/rough velocity tasks
A velocity/config/lite3/env_cfgs.py
Lite3 环境、接触、摩擦、奖励、终止配置
A velocity/config/lite3/rl_cfg.py
Lite3 PPO runner 配置
M velocity/mdp/terrain_utils.py
raycast NaN/Inf 和退化点云鲁棒处理
M velocity/mdp/velocity_command.py
命令 GUI 支持零范围/非对称范围
A/M tests/*.py
Lite3 contract、task registry、terrain、command 测试
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
22

## Slide 23
完整文件索引 II
deployment 差异把训练结果变成可验收、可导出的策略
agent.yaml
保存导出/部署时使用的 agent 信息
mujoco_sim2real.py
native MuJoCo 主验证程序
mujoco_checkpoint_gate.py
批量 checkpoint gate 和排序
export_sim2real_policy.py
checkpoint 到 ONNX/manifest
mujoco_action_probe.py
MJLab 内动作/状态采样
mujoco_actuator_replay.py
actuator replay 检查
mujoco_foot_contact_probe.py
脚底接触探针
mujoco_model_audit.py
XML/actuator/contact 审计
mujoco_official_udp_bridge.py
官方 rl_deploy UDP 桥接验证
compare_state_trace.py
MJLab 与 native MuJoCo 状态比较
compare_policy_trace_scale.py
部署 trace 和训练尺度比较
robot/Lite3.urdf, Lite3.xml, meshes
独立 native MuJoCo 模型资源
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
23

## Slide 24
经验总结
这次工作的关键经验是让所有边界条件闭合
•
训练和部署必须共享同一个 default pose、action scale、obs order、PD 和控制频率。
•
native MuJoCo gate 不能只看速度，还要看动作幅度、姿态、横漂、角速度和长时稳定。
•
旧 47 维 gait phase 路线能追速度，但固定节拍和大动作更容易在真机上发声、抖动和撞边界。
•
当前 45 维 deep_lite3 路线更简洁，动作幅度更健康，部署接口更接近官方 Lite3_rl_deploy 契约。
•
standing / lie-down 不是 RL policy 的职责，应交给状态机；walking sim2sim 打通后再逐步扩展转向、后退和 rough terrain。
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
24

## Slide 25
下一步
后续工作从平地前进扩展到更完整的运动能力
短期
•
真机低速前进
•
观察电机声和温度
•
记录 action/target trace
中期
•
补充转向 gate
•
补充后退 gate
•
增加 action_rate 指标
长期
•
降低 rough num_envs
•
训练 rough policy
•
完善状态机兜底
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
25

## Slide 26
sources
参考来源和本地依据
•
上游仓库：github.com/mujocolab/mjlab，基准为本地 origin/main。
•
当前训练分支：/home/yangshangke/mjlab/mjlab-ysk。
•
当前部署工程：/home/yangshangke/Lite3_rl_deploy。
•
官方部署参考：github.com/DeepRoboticsLab/Lite3_rl_deploy。
•
官方训练参考：github.com/DeepRoboticsLab/rl_training。
•
实测 checkpoint：logs/rsl_rl/deep_lite3_velocity/2026-07-22_21-23-41/model_9999.pt。
MJLab Lite3 velocity tracking | training to deployment
26